# JSZD-1A、JSZD-2A、JSZD-2B

# 直流电压继电器

1.概述

1.1 一般说明

直流电压继电器用于直流电压的双向监视。当电压越限时，发出告警信号。所有型号的继电器都可在线显示和整定过、欠压阈值，为工作和维护带来极大方便。

JSZD-1A采用标准继电器底座安装；JSZD-2A采用带面板的仪表结构，JSZD-2B采用导轨安装。所有型号均有四位液晶显示，精度高，功耗低。经长期运行表明其通用性好，工作寿命长，性能稳定。

1.2 特点

四位液晶显示，精度高；    	过、欠压阈值在线显示，粗、细双电位器整定；

低功耗，低温漂，工业级温度范围； 	模块结构，安装方便，高可靠；

大功率报警触点输出；             	通过8KV雷击试验，强抗干扰。

2.使用说明

2.1 使用方法

继电器上电正常工作即处于监测状态,液晶显示器显示当前输入电压值,当此值越限时,"过压"或"欠压"灯亮,同时继电器动作,给出报警信号。

本继电器设有"过压设定"和"欠压设定"键,按下过压设定键,液晶显示器显示过压设定值,分别调整过压粗调和细调电位器,将过压设定值整定至所需的电压值；同理调整欠压设定值。松开按键后继电器立刻返回至测量状态。

2.2 注意事项

欠压触点在欠压或继电器失电时都闭合；

JSZD-2B可设计适用于最高1000V以上的输入电压，但此时可能需要辅助电源；

3.技术参数

3.1 极限参数

工作环境温度:  -40--70℃

输入电压:      DC450V

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压范围 | Vo | JSZD-XA-220 | 150.0 |  | 399.9 | V |
|  |  | JSZD-XA-110 | 70.0 |  | 250.0 |  |
|  |  | JSZD-XA-48 | 30.0 |  | 110.0 |  |
|  |  | JSZD-XA-24 | 15.0 |  | 60.0 |  |
| 测量电压范围 |  |  | 0.0 |  | 399.9 | V |
| 测量精度 |  | 全测量范围 |  | 0.2% |  |  |
| 报警设定范围 |  |  | 0.2Vi |  | 0.8Vi | V |
| 动作返回系数 |  |  | 99.8% |  | 100.2% |  |
| 输出触点容量 |  | 有感τ=5mS |  |  | DC220V 0.2A |  |
|  |  | 电阻负载 |  |  | DC220V 2A |  |
| 电源电流 | Io |  | 2 |  | 30 | mA |
| 功率消耗 | Po |  |  |  | 6 | W |
| 适用环境温度 | Ts |  | -20 |  | 55 | ℃ |

3.2 额定参数表

4.机械特性

4.1 JSZD-1A接线和安装

接线图                       外形图                          安装开孔

4.2 JSZD-2A接线和安装

JSZD-2A型采用开孔嵌入式面板安装。尺寸 宽×高×深：72×72×100mm

开孔尺寸：68×68mm

JSZD-2A接线图：

JSZD-2A面板图                            JSZD-2A侧视图

4.2 JSZD-2B接线和安装

JSZD-2B型采用工业标准35mm导轨安装，长X宽×高  145×90×72mm。

A-F是欠压触点

5-10是过压触点

JSZD-2B正视图和接线图

JSZD-2B侧视图

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0086-411-84780708

FAX:0411-84743498

Dalian.China

中国 大连

2005．3